## Slide 1
Dr. Ruedi Meier, oec. publ.
Urbaniste NDS/EPF-Z,
Président honoraire, energie-cluster.ch
Rénovations « durables » de bâtiments
Existe-t-il des situations gagnant-gagnant pour les investisseurs, les locataires et l'environnement?
Christian Renken
Directeur de CR Energie GmbH,
Médiateur technologique, energie-cluster.ch
Dr. Frank Kalvelage
Directeur, energie-cluster.ch

## Slide 2
Introduction: contexte, concept, objectifs
Outil EnWI: systématique, estimations, calculs
Exemple chiffré
Synthèse
Conclusion
Discussion

## Slide 3
Stratégie énergétique 2050
MONITORING STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050, PRÉSENTATION À LA PRESSE ▪ 20 NOVEMBRE 2018, Office fédéral de l'énergie (OFEN)

## Slide 4
Stratégie énergétique 2050

## Slide 5
Pratique actuelle
Enquête d'application sur le remplacement de chaudière 2017, AWEL, Office des déchets, des eaux, de l'énergie et de l'air, Département Energie, Zurich

## Slide 6
® Le Programme Bâtiments, Rapport annuel 2017
Le programme Bâtiments 2017 en chiffres

## Slide 7
Assainissement énergétique au ralenti
Les rénovations superficielles sont prédominantes. Investissements supplémentaires > entretien = non rentable?
Trop peu de remplacements des systèmes de chauffage fossiles par des énergies renouvelables.
Manque de transparence:
  Quelles mesures d'assainissement?
  Impact sur l'énergie, les émissions de CO2, l'efficacité, les loyers, la rentabilité, etc.?
Quels loyers bruts le marché autorise-t-il?
Possibilités restreintes de financement en raison d'un capital propre limité.

## Slide 8
Arguments en faveur de l'assainissement de bâtiments
Objectifs pour les propriétaires
Maintien de la valeur
Augmentation de l'attractivité du bien immobilier, moins de logements inoccupés
Plus de surfaces à louer grâce aux extensions et aux surélévations
Respect des exigences cantonales minimales relatives à la loi sur l'énergie
Augmentation de la rentabilité ou du rendement
Avantage pour les locataires
Confort d'habitation
Modernité des intérieurs et de la répartition des pièces
Loyers nets ou bruts et frais annexes (not. l'énergie) faibles et stables
Habitations durables et respectueuses de l'environnement
Pouvoirs publics/environnement
Réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2

## Slide 9
Analyses EnWI
Comparaison de différentes variantes/différents standards d'assainissement concernant les réductions d'énergie et de CO2 ainsi que la rentabilité:
  Coûts d'investissements, coûts par kWh / tonne de CO2 économisé-e, rendement énergétique
  Afficher le remplacement des systèmes de chauffage fossiles
  Assainissements optimaux?
  Assainissements énergétiques rentables d'éléments de construction (OP) vs rénovations globales/avantages supplémentaires (GS)
Impacts sur:
  Loyers bruts, c.-à-d. loyers nets, frais annexes
  Rendements, rendements du capital propre
  Taxe sur le CO2 avec redistribution, effets sur les loyers
Afficher les effets des subventions, des déductions fiscales
Calculs de la sensibilité, y c. les impacts de la taxe sur le CO2 avec redistribution

## Slide 10
EnWI – Méthode de calcul systématique
Données relatives à l'objet
Géométrie
Consommation d'énergie
Saisie
Etat actuel du bâtiment
Variantes d'assainissement déf.
Mesures d'extension
INSPIRE Tool & kennwerte.ch
Dimensionnement
Installations PV
Résultats intermédiaires
Coûts d'assainissement
Nouv. besoins en énergie finale Chauff. et ECS
Résultat intermédiaire
Propre consommation PV
Saisie
Besoins en électricité
Rendement énergétique PV
Outil PVopti
Saisie
Coûts énergétiques et financement (sensibilité)
Résultats intermédiaires des variantes d'assainissement
Subventions, déductions fiscales
Répercussion des investissements
Outil EnWI
Résultats EnWI
Investissements
Economies d'énergie et de CO2
Nouveaux loyers bruts/nets
Rentabilités

## Slide 11
EnWI – Variantes d'assainissements de diverses ampleurs
De la rénovation partielle...
... à la rénovation globale:
• MoPEC • CECB • Minergie • Minergie-P • Minergie-A • Bâtiment à énergie positive
Enveloppe du bâtiment:
fenêtres, toit, façade, cave
Capteurs solaires
Photovoltaique,
accumulateur
Systèmes de gestion de l'énergie
Sondes géothermiques & échangeur air-sol
Appareils électroménagers
Pompes à chaleur
Aération douce
Chaleur à distance

## Slide 12
EnWI – Masque de saisie: hypothèses de base relatives aux coûts énergétiques et destinées aux calculs économiques
Paramètres variables
Coûts énergétiques actuels et régionaux
Annuité
Facteur de capitalisation
Taux d'impôt marginal
Part d'investissement augmentant la valeur de l'objet
(Répercussion sur les loyers), peut être sélectionné pour chaque variante d'assainissement

## Slide 13
EnWI – Exemple de masque de saisie pour des variantes d'assainissement
Possibilité de comparer jusqu'à 9 variantes d'assainissement:

## Slide 14
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Bâtiment: immeuble hébergeant neuf ménages
SRE 400 m2; chauffage au mazout; énergie finale pour le chauffage et l'ECS 287 kWh/m2
Jusqu'à 9 variantes d'assainissement: Classe CECB
Rénovation superficielle G/G
Pompe à chaleur + PV G/F
PAC + PV + Isolation toit et cave G/E
PAC + VHF isolé avec PV F/D
Variante MoPEC PAC + géothermie E/D
Variante MoPEC PAC + isolation de l'enveloppe du bâtiment C/D
Variante Minergie PAC + aération douce C/B
Variante Minergie-P PAC + aération douce B/B
Variante Minergie-A PAC + aération douce + PV B/A

## Slide 15
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Coûts d'investissement avec/sans subventions et avec/sans déductions fiscales
Les déductions fiscales dépendent des revenus imposables. Plus les revenus sont élevés, plus ils donnent droit, de manière exponentielle, à d'importantes déductions fiscales.
Une absence de revenus n'entraîne aucune déduction fiscale.
Déductions fiscales typiques: entre 10% et 25%.
Les subventions pour les assainissements énergétiques sont versées par les cantons.
Rénovations globales, Minergie, CECB: subventions de 10%-25%.
Rénovations partielles: subventions de 0%-25%.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 16
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Modification des besoins énergétiques = économies d'énergie + production d'énergie PV / thermique
Les rénovations partielles ciblées entraînent d'importantes économies d'énergie et de CO2.
Les rénovations globales maximisent ces économies d'énergie.
G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 17
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
La répercussion des investissements faisant augmenter la valeur de l'objet définissent les nouveaux loyers nets.
Lors d'assainissements optimisés (loyers nets plus élevés, frais annexes plus bas), les situations gagnant-gagnant avec des loyers bruts moins élevés sont possibles après rénovation.
Les subventions doivent être répercutées sur les locataires et entraînent une réduction de max. 3% des loyers bruts.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 18
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Les rendements nets typiques d'une rénovation énergétique s'élèvent à env. 2,5%, avec une tendance à la hausse à env. 3,5% lors de taux de répercussion plus élevés (maximum 70%).
Exemples de taux de répercussion:
Cas 1 : 10%
Cas 2 & 3 : 50%
Cas 4-9 : 70%
En cas de déductions fiscales de 25%, les rendements nets augmentent par ailleurs d'env. 1% pour atteindre 3,5% à env. 5%.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 19
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Les rendements de capital propre oscillent entre 6% et env. 8%.
Avec des déductions fiscales de 25%, ils augmentent à env. 12% jusqu'à env. 14%.
Ces valeurs considérables sont surtout liées aux taux d'intérêt actuellement bas.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 20
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Les rendements énergétiques permettent de mesurer l'efficacité, sur le plan économique, des mesures d'économie et de production d'énergie.
Les rénovations superficielles sont les moins rentables.
Les rénovations d'éléments de construction ou selon le MoPEC permettent d'atteindre les meilleurs rendements énergétiques.
Lors de rénovations globales, la valeur reste stable, voire baisse à nouveau.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 21
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Les rendements nets du photovoltaïque varient entre 2% et 10% en fonction du système et de son installation.
Les petites installations avec une consommation propre élevée sont les plus rentables.
Les petites installations ne remplissent pas les exigences en matière de couverture maximale des propres besoins en vue des futurs accumulateurs stationnaires ou de la mobilité électrique.
G/F G/E F/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 22
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
En cas d'investissements optimisés, les coûts moyens et les coûts marginaux pour l'économie d'énergie et la réduction des émissions de CO2 se situent dans un cadre acceptable.
Si des standards plus poussés sont visés, ces coûts augmentent.
En cas de rénovations partielles avec de faibles effets énergétiques, on peut parler de coûts exorbitants.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 23
EnWI – Exemple concret: immeuble coll. du cant. de Berne
Loyers bruts en cas d'augmentation des taxes sur le CO2 avec redistribution
Sensibilité des taxes sur le CO2 avec redistribution:
Plus les taxes sur le CO2 sont élevées, plus les loyers bruts sont faibles dans les bâtiments possédant un système de chauffage sans énergie fossile.
Dans les bâtiments utilisant des agents énergétiques fossiles, les loyers bruts augmentent en raison de l'augmentation des taxes sur le CO2.
Les redistributions ne compensent pas ou seulement partiellement cette augmentation des loyers.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
Classe
CECB

## Slide 24
Synthèse (1/3)
Outil EnWI: transparence pour les investisseurs, les propriétaires immobiliers, les locataires, les pouvoirs publics (p. ex. coûts par kWh ou par tonne de CO2 économisé-e).
Outil EnWI: faisabilité stratégique des projets. Aucune planification détaillée de projet.
Fortes réductions de la consommation énergétique: mesures nécessaires relativement simples et plutôt économiques en termes de coûts
Fortes réductions de CO2: dans un premier temps, remplacement du système de chauffage & mise en place d'énergies renouvelables
  Rénovations d'éléments de construction/MoPEC: optimum énergétique et économique (OP)
  Mesures plus poussées comme le confort, l'utilisation de l'espace: optimisations (de rénovations) globales (GS)

## Slide 25
Synthèse (2/3)
Rendements énergétiques: coûts énergétiques + rendements énergétiques/coûts d'investissement:
  env. 1%: rénovations superficielles liées au remplacement du chauffage
  env. 2,5% - 3%: rénovations d'éléments de construction/MoPEC (OP)
  moins de 2%: rénovations globales (GS)
Coûts économisés par kWh ou par tonne de CO2: coûts annuels d'énergie ou de t. de CO2 économisée-s
  Rénovation superficielle: 30 à 50 ct./kWh
  Rénovations d'éléments de construction/MoPEC: env. 10 ct./kWh ou env. 200 CHF/t CO2
  Rénovations globales: plus de 10 ct./kWh ou 500 CHF à 1 000/2 000 CHF/t CO2

## Slide 26
Synthèse (2/3)
Augmentation de la taxe sur le CO2 avec redistribution
  Bâtiments avec système de chauffage à partir d'énergie fossile: payent la taxe sur le CO2
     Bilan des loyers bruts (y c. redistribution) presque stable: effets d'économie, coût social supportable.
  Bâtiments assainis avec systèmes de chauffage à partir d'énergies renouvelables: ne payent aucune taxe sur le CO2
   Bilan des loyers bruts (y c. redistribution) baisse de 3%, pour atteindre entre 96 CHF et 210 CHF par t/CO2 ; Meilleure attractivité/Incitation pour les locataires/investisseurs. Renforcement de l'effet gagnant-gagnant
Variantes d'assainissement Intensité: OP énergétique / économique vs rénovations globales (GS)
  Coûts d'investissement GS vs OP: + facteur 2 à 3: plus de planification, aération douce, appareils, utilisation de l'espace, etc.
  Coûts OP vs GS par kWh ou par t/CO2 augmentent (de manière exponentielle).
  Rendements GS vs OP augmentent à cause de répercussions plus importantes lors d'investissements plus élevés.

## Slide 27
Synthèse (3/3)
Mécanismes d'action
1. Loyers bruts: hausse: OP à GS de 0% à env. 15%. Parfois < 100%: situation gagnant-gagnant Encore une fois: les GS ont de (grands) avantages supplémentaires.
2. Rendements nets: 2,5% à 4%. En augmentation grâce à de plus fortes répercussions: 50% à 70%. Rendements du capital propre: 6-8%. Avec déductions fiscales: 12-14%.
3. Subventions: env. 10-25%: réduction des loyers bruts env. 3%, investisseur: plus compétitif. 4. Déductions fiscales: 100%: plus les revenus sont élevés, plus les déductions fiscales sont importantes: env. 10-25%, max. > 40%. En faveur des investisseurs: pour env. 25%, le rendement augmente d'env. 1%.
Rendements des investissements solaires: 3,5% à 5% > investissements dans l'efficacité.
Liquidité: capital disponible, hypothèques bancaires: 1. davantage de moyens = davantage de difficultés 2. les risques augmentent
Conclusion: plus la situation est favorable, plus il faut privilégier les rénovations globales.

## Slide 28
Conclusion (1/3)
Tendances claires
Mais:
Chaque assainissement = cas particulier.
Pas de solutions universelles pour les assainissements.
Analyse des effets énergétiques et économiques ainsi que des avantages supplémentaires = centrale.

## Slide 29
Conclusion (2/3)
Priorité à la politique des prix, étendre la taxe sur le CO2 avec redistribution:
Les situations gagnant-gagnant existantes seront renforcées. Taxe sur le CO2 = instrument efficace.
Utiliser les cycles d'investissements optimaux.
Les investissement seront encouragés.
Equité pour tous: la redistribution de la taxe sur le CO2 crée un équilibre.
Suppression de la bureaucratie et des effets d'aubaine.

## Slide 30
Conclusion (3/3)
Suite de la procédure
Poursuite des analyses pour les pouvoirs publics et les particuliers concernant
 les problématiques politiques
 les décisions stratégiques
Combinaison avec des instruments existants en guise de complément
Amélioration, mise à jour de la base de données
Efficacité, convivialité du logiciel

## Slide 31
Christian Renken
Directeur de CR Energie GmbH
Médiateur technologique PEG, energie-cluster.ch
CR Energie GmbH
Z.I. l'Epine 7
1868 Collombey (VS)
+41 76 437 40 39
info@crenergie.ch
Donnerstag, 30.8.2018
HWZ Zürich
8:45 – 16:45 Uhr
Dr. Ruedi Meier, oec. publ.
Urbaniste NDS/EPF-Z,
Président honoraire, energie-cluster.ch
ruedimeier@solnet.ch
Dr. Frank Kalvelage
Directeur, energie-cluster.ch
frank.kalvelage@energie-cluster.ch
Contactez-nous !